## Slide 1
自动控制原理
西北工业大学自动化学院
自 动 控 制 原 理 教 学 组

## Slide 2: 自动控制原理
1 — 4, 7, 10, 11
本次课程作业（2）
预习拉普拉斯变换有关知识

## Slide 3: 自 动 控 制
在无人直接参与的情况下，利用控制装置，使工作机械、或生产过程（被控对象）的某一个物理量（被控量）按预定的规律（给定量）运行。
课程回顾（1)

## Slide 4: 基本控制方式
  开环 / 闭环 / 复合控制
课程回顾（2)
负反馈控制原理
将系统的输出信号引回输入端，与输入信号相比较，利用所得的偏差信号进行控制，达到减小偏差、消除偏差的目的。

## Slide 5: 自动控制原理
（第 2 讲）
第一章 自动控制的一般概念
§1.4 控制系统的组成
§1.5 控制系统示例
§1.6 自动控制系统的分类
§1.7 对控制系统性能的基本要求
§1.8 本课程的研究内容

## Slide 6: 自动控制系统举例

## Slide 7: 炉温控制系统方框图
炉温控制系统方框图

## Slide 8: 方框图中各符号的意义
元部件
方框（块）图 信号（物理量）及传递方向
中的符号 比较点
引出点
表示负反馈

## Slide 9
自动控制系统举例
函数记录仪工作原理图

## Slide 10
自动控制系统举例
函数记录仪方框图
函数记录仪工作原理图

## Slide 11
1.4 控制系统的组成
控制系统
被控对象
控制装置
  测量元件
  比较元件
  放大元件
  执行机构
  校正装置
  给定元件

## Slide 12
1.4 控制系统的组成 (2)
控制系统方框图

## Slide 13
控制装置包含下列哪些功能元件
校正装置
比较元件
测量元件
执行元件
A
B
C
D
提交
被控对象
E
给定元件
F
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
A,B,C,D,F
答案解析
多选题
5分
此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

## Slide 14: 1.5 控制系统示例 一、电压调节系统
发电机是被控对象，发电机的输出电压是被控量，给定量是给定电位器设定的电压

## Slide 15: 电压调节系统

## Slide 16: 二、 水温调节系统
水温调节系统工作原理图

## Slide 17: 水温调节系统
水温调节系统方框图
自动控制原理

## Slide 18: 三、火炮方位角控制系统

## Slide 19
火炮方位角控制系统

## Slide 20
火炮方位角控制系统方框图
火炮方位角控制系统

## Slide 21
火炮方位角控制系统方框图
火炮方位角控制系统

## Slide 22: 四、飞机-自动驾驶仪系统

## Slide 23: 飞机-自动驾驶仪系统

## Slide 24: 1.6 控制系统的分类
  按给定信号的形式 恒值系统/随动系统/程控系统
  按系统是否满足叠加原理 线性系统 /非线性系统
  按系统参数是否随时间变化 定常系统 / 时变系统
  按信号传递的形式 连续系统 / 离散系统
  按输入输出变量的多少 单变量系统 / 多变量系统

## Slide 25: 1.7 对控制系统的基本要求
1. 稳：—— 基本要求
要求系统要稳定
2. 准：—— 稳态要求
系统响应达到稳态后，
输出跟踪精度要高
3. 快：—— 动态要求
系统阶跃响应的过渡过程
要平稳，快速
PPT2_1.m

## Slide 26
PPT2_1.m

## Slide 27
对控制系统的基本要求是
稳
准
快
此处添加选项内容
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
A
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 28: 控制工程解决的两大问题
1.系统分析
2.系统设计
1.8 本课程的研究内容

## Slide 29: 自动控制原理课程的任务与体系结构
本课程体系框图

## Slide 30
教学过程方框图

## Slide 31: 课 程 小 结
1. 自动控制的一般概念
基本控制方式
控制系统的基本组成
控制系统的分类
对控制系统的要求
课程研究的内容
2. 要求掌握的知识点
负反馈控制系统的特点及原理
由系统工作原理图绘制方框图

## Slide 32: 自动控制原理
1 — 4, 7, 10, 11
本次课程作业（2）
预习拉普拉斯变换有关知识

## Slide 33
谢谢 ！